## Slide 1: ECO CLASS PANEL
Хит ассортимента
ПОВЫШЕНА СВЕТООТДАЧА!

## Slide 2: ECO CLASS PANEL ПРЕИМУЩЕСТВА
EAN | Наименование продукта | Мощность [В] | Световой поток [Лм] | Цветовая температура [К] | Д х Ш х В, мм
4099854246555 | ECO CLASS PANEL 600 36W 830 | 36 | 3600 | 3000 | 595 х 595 х 32
4099854246579 | ECO CLASS PANEL 600 36W 840 |  |  | 4000 | 
4099854246531 | ECO CLASS PANEL 600 36W 865 |  |  | 6500 | 
СRI80
5
лет
гарантии
100
лм/Вт
Технология бэклит
Опаловый рассеиватель
Повышенная светоотдача 100 лм/Вт
Прямая замена 4х18 Вт
Прекрасный внешний вид и равномерно засвеченный опаловый рассеиватель
IP40 защита от проникновения пыли
5 лет гарантии
СRI>80
Биновка с шагом SDCM < 6
КП < 5%
Внешний драйвер с защитой от:
РАЗРЫВА ЦЕПИ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ПЕРЕГРЕВА

## Slide 3: ECO CLASS PANEL Разница технологий
Конструктив ТОРЦЕВОЙ
Рамка
Светодиоды(~100 шт) расположены с 2х сторон
Light Guide (LGP)
Рассеиватель
Металлизированная пленка-рефлектор
Тыльная стенка
Конструктив БЭКЛИТ
Рассеиватель
(нет светопроводящей панели/отражателя)
Металлическая тыльная
стенка
Светодиод с линзой
(42 шт)
Рамка
9 мм
35 мм

## Slide 4: Аргументы в пользу бэклит технологии
Более равномерка засветка, чем у панелей с торцевой. Благодаря прямому светораспределению, отсутствие паразитной засветки между корпусом и рамой
Более эффективное использование материалов – пластика (круговая экономия) и дорогостоящих комплектующих (например, меньшее количество СИД)
Более высокая светоотдача – LGP не нужна, не присутствует в конструкции, меньше потери
Меньше слоев – эффективнее теплоотвод, ниже количество преждевременного выхода из строя СИД
Современное решение благодаря более высокой светоотдаче лм/Вт, основа для будущих решений с заменяемыми источниками света. Простой доступ к источнику света

## Slide 5
Крепежные отверстия
1. Собрать рамку и закрепить на поверхности
2. Снять торцевую часть рамки, подключить и установить светильник в рамку
3. Установить торцевую часть рамки
1
2
3
Фиксатор
Аксессуары. Рамка для накладного монтажа
EAN | Наименование продукта | Материал корпуса | Д х Ш х В, мм
4607194237463 | PANEL ACC SURFACE-MOUNTING FRAME | пластик | 600 х 600 х 65

## Slide 6: ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЗАКАЗУ ПРОДУКТА И ЗАДАТЬ ВОПРОС МОЖНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
info@temak.by